УДК 681.5

В. М. Артюшенко*

* Артюшенко Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой

Технологический университет, г. Королёв Московской обл.

artuschenko@mail.ru

В. И. Воловач*

*Воловач Владимир Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти

kaf_iies@tolgas.ru

# Экспериментальные исследования сигналов и помех в 
радиотехнических устройствах ближнего действия

Ключевые слова: радиолокационные устройства ближнего радиуса действия, лоцируемый объект, информационные параметры, аддитивные и мультипликативные помехи

Рассмотрены вопросы, связанные с анализом статистических характеристик сигналов и помех радиолокационных устройств ближнего радиуса действия.

Априорное знание статистических характеристик сигналов и возмущающих воздействий позволит сформулировать более точные математические модели, обоснованно подойти к разработке многофункциональных измерителей параметров движения лоцируемых объектов. Как правило, обрабатываемый сигнал имеет вид амплитудно-модулированного (АМ) колебания, глубина модуляции которого изменяется в больших пределах и может достигать 100%, то есть полного затухания сигнала (рис. 1).

Рис. 1. Фрагменты обрабатываемого сигнала

В этом случае принято считать, что на сигнал воздействует мультипликативная помеха [2, 3], статистические характеристики которой получают при обработке огибающей этого сигнала.

Таблица 1

Статистические характеристики выбросов огибающих информационных сигналов

| ПРВА | Параметры | Величина порога Uпор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,2Umax | 0,4Umax | 0,6Umax | 0,8Umax |
| Накагами | m1 | 11,38 | 18,52 | 43,12 | 74,50 |
|  | 𝜎2 | 10,37 | 18,25 | 36,61 | 64,20 |
|  | Ka | 1,35 | 1,36 | 2,08 | 2,12 |
|  | Kэ | 0,591 | 2,30 | 4,77 | 5,60 |
|  | Kп | 0,04 | 0,11 | 0,32 | 0,68 |

Анализ данных представленных в табл. 1 показывает, что с увеличением порогового уровня возрастает отличие ПРВ выбросов от гауссовской, что видно из сравнения величин коэффициентов Кэ и Ка.

Библиографический список

1. Артюшенко В.М. Исследование и разработка радиолокационного измерителя параметров движения протяженных объектов [Текст]. / В.М. Артюшенко: монография, ФГБОУ ВПО ФТА. – М., 2013 – 214 с.

2. Воловач В.И. Методы и алгоритмы анализа радиотехнических устройств обнаружения ближнего действия: монография / науч. Ред. Проф. В.М. Артюшенко. – М.: Радио и связь, 2013. – 228 с.

3. Artyushenko V. M., Volovach V. I. Statistical Characteristics of Envelope Outliers Duration of non-Gaussian Information Processes. Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2013). Rostov-on-Don, Russia, September 27–30, 2013. – Kharkov: KNURE. – 2013. – P.Р. 137–140.